## Slide 1: 신입 교육: 물류센터 안전
하버 로지스틱스 · 4개 모듈 중 1 · 45분 · 강사: 박지현

## Slide 2: 이 교육을 마치면 할 수 있는 것
1
작업장의 위험 구역 5곳을 구분한다
2
2분 안에 보호장구를 착용하고 점검한다
3
지게차 우선 통행 규칙을 따른다
4
앱으로 아차 사고를 보고한다

## Slide 3: 진행 순서
10분
안전이 중요한 이유
15분
위험 구역과 보호장구
10분
지게차 규칙
10분
실습과 확인 문제

## Slide 4: 왜 중요한가
0건
2025년 중대 재해. 계속 유지합시다.
14건
지난 분기 아차 사고 보고
80%
사고가 지게차나 낙하물과 관련
이 모듈의 모든 규칙은 실제 현장에서 일어난 사건에서 나왔습니다. 그중 세 가지를 함께 살펴봅니다.

## Slide 5: 1교시: 위험 구역 5곳
구역 | 위험 요소 | 규칙
상하차장 | 후진 트럭, 도크 가장자리 | 유도 담당이 아니면 노란 선 뒤에
랙 통로 | 낙하물, 지게차 | 안전모 착용, 지게차가 있는 통로에는 1명만
충전 구역 | 배터리 산, 가스 | 보안경·장갑 착용, 휴대폰 금지
포장 작업대 | 커터, 반복 작업 | 칼날 덮개 사용, 2시간마다 교대
중이층 | 추락, 낙하물 | 난간 밖에서는 안전띠 체결

## Slide 6: 2교시: 매 근무 보호장구 점검
1
안전모
턱끈 체결, 균열 없음
2
형광 조끼
지퍼 잠금, 반사띠 노출
3
안전화
끈 묶음, 발끝 보호대 정상
4
장갑·보안경
구역 표지에 따라
매 근무 시작 시 2분. 관리자가 매일 불시 점검합니다.

## Slide 7: 3교시: 지게차 우선 통행
표시된 통로에서는 지게차가 항상 우선
건너기 전 운전자와 눈을 맞추고 엄지 신호를 기다린다
빈 포크라도 올려진 짐 아래로 지나가지 않는다
경적은 '멈추고 확인'이지 '서두르라'가 아니다
보행자는 초록 통로로, 지게차는 절대 진입하지 않는다
기억할 숫자
실내 최고 속도: 8km/h
후진: 경적 2회
사각 모퉁이: 정지, 경적, 진행

## Slide 8: 실습: 어떻게 하시겠습니까?
상황 A
7번 통로에 팔레트가 기울어져 있고 반대편에서 지게차가 다가옵니다. 가장 먼저 무엇을 합니까?
상황 B
동료가 '잠깐만'이라며 안전띠 없이 중이층에 있습니다.
상황 C
안전모에 실금이 있지만 근무 종료까지 10분 남았습니다.
둘씩 짝지어 3분간 이야기합니다. 답을 함께 나눕니다.

## Slide 9: 확인 문제
질문 | 답
표시된 통로에서 우선 통행은? | 지게차
보호장구 점검은 얼마나 자주? | 매 근무
아차 사고는 어디에 보고? | 앱, 당일
빈 포크가 올려져 있으면 아래로 지나가도 되나? | 아니오

## Slide 10: 핵심 정리
작업 전에 내 구역과 규칙을 안다
보호장구 점검은 2분, 매 근무마다
지게차 우선, 건너기 전 눈 맞춤
아차 사고는 당일 보고. 보고로 불이익은 없다
다음 모듈: 중량물 취급, 목요일 9:00, 교육실 B.